Procesamiento de señales. Fundamentos
Clase 2 – CIAA<>Python
- Bring-up del circuito adquisidor
- Generación de señales con Python
- Generación de señales con DAC
- Adquisición y transmisión
- Captura y visualización en Python
- Ancho de banda del canal
- Calculo del FAA
- Números Q y Float
- Utilidades CMSIS-DSP
[Speaker Notes: Comentar que la materia trata de los fundamentos, no de hacer cosas locas de procesamiento extremo, solo lo básico y las herramientas necesarias para que puedan luego desarrollar las locuras]

---
Hardware

---
Acondicionamiento - Consideraciones
- Atención de no sobrepasar +-1.65v en la señal de entrada.
- Se puede usar el canal AudioR para conectar un parlante de monitoreo
- Se puede agregar un jumper para deshabilitar el C2 y validar el comportamiento del FAA
- Se puede agregar por comodidad un jumper al DAC
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Conexión a CIAA
- Estudiar la hoja de datos para validar los limites del ADC y del DAC
- Analizar Fmax y rangos
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Generación

---
Generación de sonido con Python
- Se puede utilizar el modulo pulseaudio para generar señales de prueba
- Install:https://pypi.org/project/simpleaudio/
- Ejemplos en 2_clase/simpleaudio_tutorial.pdf
- Se muestran ejemplos de generación de senoidales, cuadradas, etc.
- También se puede reproducir directamente audio desde el ordenador para su análisis
- Ver código: audio_gen.py
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Generación de sonido con CIAA
- Se puede utilizar el loop que conecta la salida del DAC con la entrada del ADC
- Se pueden utilizar las primitivas de CMSIS-DSP para sintetizar señales
- Se continua utilizando el ADC para samplear y enviar por UART
- Ver código: ciaa/psf2/psf.c
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Visualización

---
Superloop de adquisición
- Se propone capturar con el ADC
- Enviar los datos por la UART
- Visualizar con matplotlib
- Se envía un header y luego los samples uno a uno en int16_t
- Ver código: psf.c
struct header_struct {
  char mark[8];
  uint32_t id;
  uint16_t length;
  uint16_t fs ;
} header={"*header*",0,256,20000};
0x1234 (dos bytes por sample)
header
sample
sample
sample
sample
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Envío por UART y grabación a archivo
- Se propone utilizar picoso v3.1 que permite reenviar los datos a un archivo
- Luego se lee el archivo desde Python
- Se grafica con matplotlib
- Tiene la ventaja de poder volver a procesar los datos offline.
- En Linux demostró no perder ningún byte
ADC
CIAA (psf.c)
UART
picoso /dev/ttyUSB1 -b 460800 --logfile log.bin
log.bin
Python (visualize.py)
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Envío por UART y recepción con pyserial
- Se propone leer directamente los datos utilizando la biblioteca pyserial.
- Se procesan los datos y se grafican con matplotlib
- En ciertos casos se encontró que agrega bytes en cero. Se mitiga el problema con flush, pero se pierden tramas.
ADC
CIAA (psf.c)
UART
Python (visualize.py)
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Ancho de banda máximo por UART@460800bps
- Se calcula el ancho de banda máximo para transmitir datos desde la CIAA a la PC. Se determino empíricamente que el baudrate máximo que soporta la CIAA es de 460800bps limitado por el conversor USB.
- En función de esa tasa se podrá predecir cual sera la capacidad del sistema de visualización en tiempo real, sin perdida de tramas.
- Sin embargo es posible capturar datos a mayor velocidad si se utiliza otro método de visualización, se acepta el descarte de tramas, compresión, menos bits por muestra o almacenamiento
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Calculo del FAA @Fs=20K y B=10K
- Considerando Fs=20Khz entonces se espera un ancho de banda máximo de 10Khz
- Se muestra el calculo de un filtro RC de 1er orden para mitigar el efecto de sanaless mayores a 10K.
- Sin embargo, dado que la pendiente de atenuación del filtro no es muy abrupta, se puede optar por aumentar la Fs o reducir B para minimizar el efecto del aliasing.
- Otra alternativa es aumentar el orden del filtro
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Números Q

---
Sistema de números Q
- Porque no almacenar los números en formato entero complemento a 2?
- Se puede, pero en general es conveniente darle sentido a los datos, y para ello se necesita escalar los datos para que representen los parámetros físicos
- Por lo general es muy usual usar valores entre -1 y 1, dado que es fácil de interpretar
- En ese caso se puede imaginar un punto fraccional en el bit 15.
- Esta interpretación seria un numero de punto fijo o Q1.15 como se ve en la figura
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Sistema de números Q
- Qm.n:
  - m: cantidad de bits para la parte entera
  - n: cantidad de bits para la parte decimal
  - Los rangos para signados
  - Los rangos para sin signo
  - Resolución constante 1/2^n
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Sistema de números Q
Tabla de ejemplos Q1.2 y Q2.1 signado (S) y no signado (U)
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Sistema de números Q en Python
- Se propone el uso de la biblioteca fxpmath para convertir de float a Q
- Se entrega un generador de números Q genérico
- Ver código: números_Q.py
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Números Q – Conversor en linea Float->Q
- https://chummersone.github.io/qformat.html
- https://www.rfwireless-world.com/calculators/floating-vs-fixed-point-converter.html
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Multiplicación de números Q
- Notar que la multiplicacion de dos neros Q1.15 genera un resultado Q2.30.
- En general la multiplicacion de 2 numeros de n bits requieren 2*n bits para su representacion.
- Se debera optar por alguna politica de redondeo, truncamiento o cambio de tipo de numeracion
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Números Float32

---
Números Float32 IDEE 754
- Se propone el uso de la biblioteca fxpmath para convertir de float a Q
- Se entrega un generador de números Q genérico
- Ver código: números_Q.py
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Números Float32 IDEE 754
- Convertidor en linea:
- https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
Comparativa Q vs Float
- Q32
  - Cantidad de patrones de bits= 65536
  - Gap entre números constante
  - Rango dinámico 32767, −32768
  - Gap 10 mil veces mas chico que el numero
- Float
  - Cantidad de patrones de bits= 4,294,967,296
  - Gap entre números variable
  - Rango dinámico ±3,4e1038 , ±1,2e10−38
  - Gap 10 millones de veces mas chico que el numero
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital]

---
CMSIS-DSP

---
CMSIS-DSP – max, min , rms con números Q
- Investigar la biblioteca CMSIS-DSP
- Implementar y probar algunas de sus funciones utilizando números Q
- https://arm-software.github.io/CMSIS_5/Core/html/index.html
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital Fijate como se levanta]

---
CMSIS-DSP – max, min , rms con números Q
- Se propone como ejemplo de uso de la biblioteca CMSIS-DSP y el formato de numeración Q1.15 el calculo del máximo, mínimo y rms de una señal
- Ver código
  - ciaa/psf3/psf.c
- Se grafican los datos, ver código
  - ciaa/psf3/visualize.py
[Speaker Notes: Gana analógico cuando por ejemplo la entrada va de 1 a 1500v. O cuando hay que amplificar 10Ghz, o cuando se requieren latencias del orden de nsegs o cuando se necesita mucha potencia. Para el resto gana digital Mostrar el efecto de cuantización en la potencia rms de la senia.. Fijate como se levanta]